## Slide 1
26 апреля 2023 г.
Санкт-Петербург
СОВРЕМЕННОЕ ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Бабаянц П.С.1, Зубов Д.Е.2, Коронкевич К.А.3, Мазуркевич К.Н.2, Черных А.А.4
1 – АО «ГНПП «Аэрогеофизика»; 2 – ФГБУ «ВСЕГЕИ»; 3 – Роснедра; 4 – ФГБУ «ВНИИОкеангеология»

## Slide 2
Всероссийское совещание «Состояние и перспективы развития Государственного геологического картографирования территории Российской Федерации и ее континентального шельфа». Санкт-Петербург, 25 – 27 апреля 2023 г.
Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года
Региональные геологические исследования направлены на воссоздание и наполнение фонда объектов поискового задела по наиболее важным и дефицитным видам полезных ископаемых. Их приоритетными направлениями в период до 2035 года будут являться:
мелко- и среднемасштабное геологическое изучение территории Российской Федерации и ее континентального шельфа, направленное на создание … информационно-картографической основы для раскрытия и развития минерально-сырьевого потенциала страны…;
специализированное прогнозно-минерагеническое, геолого-геофизическое и геолого-геохимическое изучение приоритетных территорий для создания поискового задела наиболее востребованных видов полезных ископаемых;
морские прогнозно-минерагенические, геолого-геофизические и геоэкологические исследования;
исследования, ориентированные на разработку новых прогнозно-поисковых комплексов для выявления объектов, не выходящих на поверхность, а также нетрадиционных для российской промышленности геолого-промышленных типов месторождений;
методическое и технологическое обеспечение региональных геологических исследований и поисковых работ.

## Slide 3
Всероссийское совещание «Состояние и перспективы развития Государственного геологического картографирования территории Российской Федерации и ее континентального шельфа». Санкт-Петербург, 25 – 27 апреля 2023 г.
Российская минерально-сырьевая база — фундамент экономики России, основа национальной безопасности государства, естественное конкурентное преимущество страны на долгосрочную перспективу.
Задача: обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы за счет выявления новых территорий, перспективных в первую очередь на остродефицитные виды сырья.
Предмет изучения: отдаленные районы с неразвитой инфраструктурой, объекты со сложным геологическим строением, в т.ч. глубокозалегающие.
Важнейшая роль принадлежит современным геофизическим исследованиям.
Критерий оценки: геологическая содержательность результатов геофизических работ и их востребованность геологами.
Цель: обеспечение необходимого качества геофизического сопровождения ГГК.

## Slide 4
Всероссийское совещание «Состояние и перспективы развития Государственного геологического картографирования территории Российской Федерации и ее континентального шельфа». Санкт-Петербург, 25 – 27 апреля 2023 г.
Выбор масштаба съемки и представление результатов геофизических работ
Выбор масштаба съемки должен осуществляться с учетом особенностей последующей обработки и интерпретации данных.
С учетом особенностей последующей обработки и интерпретации данных (включая операции в скользящих окнах), масштаб съемки должен выбираться на одну – две ступени крупнее по отношению к масштабу отчетных интерпретационных материалов.

## Slide 5
Всероссийское совещание «Состояние и перспективы развития Государственного геологического картографирования территории Российской Федерации и ее континентального шельфа». Санкт-Петербург, 25 – 27 апреля 2023 г.
Выбор масштаба съемки и представление результатов геофизических работ
До сих пор основной и обязательной формой представления результатов геофизических съемок являются карты графиков и изолиний соответствующих геофизических полей.
Однако современные технологии визуализации данных существенно повышают информативность зрительных образов карт.
Фрагмент карты аномального магнитного поля
1 – линейная палитра; 2 – эквивалентная палитра; 3 – псевдорельеф, возвышение 45º, азимут 200º; 4 – псевдорельеф, возвышение 45º, азимут 20º
Единственным исчерпывающим способом представления итоговых результатов геофизических работ является математическая модель физических полей (в форме матрицы или каталога).
Нецелесообразно представление геофизических материалов на бумаге в масштабе выполненной съемки, т.к. цифровые модели могут быть визуализированы в любом разумном масштабе.

## Slide 6
Всероссийское совещание «Состояние и перспективы развития Государственного геологического картографирования территории Российской Федерации и ее континентального шельфа». Санкт-Петербург, 25 – 27 апреля 2023 г.
Оценка качества геофизических данных
Карты аномального магнитного поля, полученные по результатам съемок масштаба 1:50 000, выполненных в 2005 году (слева) и в 80-х годах прошлого века.
При аэрогеофизических съемках зачастую невозможно обеспечить полноценные повторные наблюдения, т.е. приходится сравнивать измерения, выполненные в разных точках.

## Slide 7
Всероссийское совещание «Состояние и перспективы развития Государственного геологического картографирования территории Российской Федерации и ее континентального шельфа». Санкт-Петербург, 25 – 27 апреля 2023 г.
Оценка качества геофизических данных
Необходимо разработать четкие критерии оценки качества ретроспективных данных с точки зрения пригодности для решения поставленных геологических задач либо оснований для вывода их из состава изученности.

## Slide 8
Всероссийское совещание «Состояние и перспективы развития Государственного геологического картографирования территории Российской Федерации и ее континентального шельфа». Санкт-Петербург, 25 – 27 апреля 2023 г.
Нормативно-методическое обеспечение работ
Перечень нормативных документов в ТГЗ на геофизические работы, требованиям которых должны соответствовать результаты:
2020 г. – от 26 (Ульбейская) до 37 наименований (Нерунда-Мамская).
2021 г. – 34 наименования (Балгазынская-Хамсаринская и Иджекская).
2022 г. – 41 наименование (Гырбыньинская).
Выдержка из ТГЗ 2023 г. (Чаро-Синская площадь):
«…среднеквадратическое отклонение между соседними (в окне 250 м) ячейками цифровой модели поля силы тяжести не более 0.5 мГал»
«Методические рекомендации по аэрогеофизическому сопровождению прогнозных и поисковых работ на твердые полезные ископаемые»
(в ТГЗ под №10):
«Погрешность измерений вычисляется по двум независимым моделям поля силы тяжести, полученным в процессе его обработки…»

## Slide 9
Всероссийское совещание «Состояние и перспективы развития Государственного геологического картографирования территории Российской Федерации и ее континентального шельфа». Санкт-Петербург, 25 – 27 апреля 2023 г.
Нормативно-методическое обеспечение работ
Перечень нормативных документов в ТГЗ на геофизические работы, требованиям которых должны соответствовать результаты:
2020 г. – от 26 (Ульбейская) до 37 наименований (Нерунда-Мамская).
2021 г. – 34 наименования (Балгазынская-Хамсаринская и Иджекская).
2022 г. – 41 наименование (Гырбыньинская).
Современных документов, регламентирующих выполнение такого вида работ, практически нет, а попытки их разработки и утверждения сталкиваются с значительными трудностями.
Причина: Традиция обсуждения ключевых проблем профессиональным сообществом с выработкой по результатам такого обсуждения оптимальных подходов для их решения во многом утрачена.
Представляется целесообразным составление типовых ТГЗ на опережающее и сопровождающее геофизическое обеспечение ГГК.

## Slide 10
Всероссийское совещание «Состояние и перспективы развития Государственного геологического картографирования территории Российской Федерации и ее континентального шельфа». Санкт-Петербург, 25 – 27 апреля 2023 г.
Нормативно-методическое обеспечение работ
Под эгидой Российского геологического общества («РОСГЕО») в конце 2022 года разработаны «Методические рекомендации по аэрогеофизическому сопровождению прогнозных и поисковых работ на твердые полезные ископаемые», которые были рассмотрены и одобрены секцией ресурсов и лицензирования ТПИ НТС Роснедра для использования в качестве регламентирующего документа при проектировании и проведении прогнозных и поисковых работ, выполняемых за счет средств федерального бюджета и средств недропользователей (протокол №04-17/1-пр от 25 января 2023 г.).

## Slide 11
Всероссийское совещание «Состояние и перспективы развития Государственного геологического картографирования территории Российской Федерации и ее континентального шельфа». Санкт-Петербург, 25 – 27 апреля 2023 г.
Нормативно-методическое обеспечение работ
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Методика и техника выполнения конкретных видов работ
Инструкции и рекомендации для исполнителей работ
Состав работ, требования к ним, цели, задачи, ожидаемые результаты
Рекомендации для потребителей работ
Утрачена традиция обсуждения ключевых проблем профессиональным сообществом с выработкой по его результатам оптимальных подходов для их решения.
Для наиболее актуальных и не терпящих отлагательства вопросов предлагается использовать решения, выработанные по результатам обсуждения на ГФС НРС и оформленные специальным протоколом.

## Slide 12
Всероссийское совещание «Состояние и перспективы развития Государственного геологического картографирования территории Российской Федерации и ее континентального шельфа». Санкт-Петербург, 25 – 27 апреля 2023 г.
Геологическая интерпретация геофизических данных
Опережающая интерпретация:
Картирование основных разрывных нарушений площади работ с определением их взаимоотношений, иерархии и, по возможности, кинематики, рудоконтролирующей и рудогенерирующей роли.
Картирование образований перекрывающего осадочного комплекса (включая русловые, склоновые и т.п. отложения) с оценкой их распространенности, мощности и (по возможности) вариаций состава.
Картирование осадочных, метаморфических и магматических комплексов пород, в т.ч. под наносами, в слепом и скрытом залегании.
Картирование зон развития наложенных процессов (гипергенных, гидротермально-метасоматических и других эпигенетических изменений) с дифференциацией по их характеру и оценкой рудоконтролирующей роли.
Картирование полей распространения радиоактивных элементов с определением путей их миграции и оценкой радиогеохимической специализации основных комплексов пород.
Выявление признаков и факторов локализации прогнозируемого или поискового объекта с выделением и ранжированием перспективных участков.
В зависимости от особенностей геологического строения изучаемой территории состав решаемых геологических задач может быть существенно конкретизирован и дополнен.

## Slide 13
Всероссийское совещание «Состояние и перспективы развития Государственного геологического картографирования территории Российской Федерации и ее континентального шельфа». Санкт-Петербург, 25 – 27 апреля 2023 г.
Геологическая интерпретация геофизических данных
Сопровождающая интерпретация: Харал_Тапса_Кахемский участок
Сопоставление данных геохимии (донные пробы и ВОР) с аэрогеофизическими данными
Модель эффективной плотности ВЧР
Прогнозно-минерагеническая схема
Фрагмент карты аномального магнитного поля

## Slide 14
Всероссийское совещание «Состояние и перспективы развития Государственного геологического картографирования территории Российской Федерации и ее континентального шельфа». Санкт-Петербург, 25 – 27 апреля 2023 г.
Геологическая интерпретация геофизических данных
Сопровождающая интерпретация:
Обоснование проведения комплекса наземных геофизических работ на участках детализации в полевой период 2023 года при ГДП-200 и подготовке к изданию Госгеолкарты-200/2 листов R-58-XXI, XXII, XXVII, XXVIII (Алярмаутская площадь): совещание в Роснедра 05 апреля с.г.
Основными геологическими задачами, решение которых должно быть достигнуто интерпретацией данных выполненных ранее опережающих аэрогеофизических съемок м-ба 1:50000, включая 3D-моделирование магнитного поля, в пределах участка «Аттыквеем» Алярмаутской площади:
Создать геолого-геофизическую модель площади с определением глубины залегания кровли Аттыквеемского массива.
Выделить зоны трещиноватости в пределах площади, ранжировать их по размерам, морфологии и кинематике образования.
Выполнить моделирование контактовых взаимоотношений Аттыквеемского массива с вмещающими породами тытыльвеемской свиты (К1tt) и мачваамской толщи (T3mc).
Локализовать поля контактово-метаморфических и метасоматических изменений пород в пределах площади.
Уточнить по геофизическим данным геологический и структурно-тектонический критерии контроля серебро-полиметаллического, медного и золотого оруденения.

## Slide 15
Всероссийское совещание «Состояние и перспективы развития Государственного геологического картографирования территории Российской Федерации и ее континентального шельфа». Санкт-Петербург, 25 – 27 апреля 2023 г.
Организация работы ГФС НРС
Разработан и будет представлен на утверждение председателя НРС проект Положения о Геофизической секции Научно-редакционного совета по геологическому картированию территории Российской Федерации Федерального агентства по недропользованию (ГФС НРС).
Сформирован и будет представлен на утверждение обновленный состав ГФС.
С учетом стоящих перед Секцией задач предполагается распределение работы по профильным направлениям с организацией экспертных групп.
ГГК-1000 и глубинного строения;
Опережающих и сопровождающих работ ГГК-200;
Специальных работ (гравиметрическая);
Научно-методического сопровождения геофизических работ;
Геологической информативности геофизических работ.

## Slide 16
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!