## Slide 1: ОПЕРЕЖАЮЩИЕ АЭРОГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРОГНОЗНО-МИНЕРАГЕНИЧЕСКОГО КАРТИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
26 апреля 2023 г.
Москва
П.С.Бабаянц, О.Р.Контарович, А.А.Трусов
АО «ГНПП «Аэрогеофизика», г. Москва, bab@aerogeo.ru

## Slide 2: Технико-методическое обеспечение работ
Под эгидой Российского геологического общества («РОСГЕО») в конце 2022 года разработаны «Методические рекомендации по аэрогеофизическому сопровождению прогнозных и поисковых работ на твердые полезные ископаемые», которые были рассмотрены и одобрены секцией ресурсов и лицензирования ТПИ НТС Роснедра для использования в качестве регламентирующего документа при проектировании и проведении прогнозных и поисковых работ, выполняемых за счет средств федерального бюджета и средств недропользователей
(протокол №04-17/1-пр от 25 января 2023 г.).

## Slide 3: Содержание презентации
Целевое назначение документа.
Состав, назначение и особенности работ.
Технико-методическое обеспечение.
Геологическая интерпретация результатов аэрогеофизических работ.
Выводы.

## Slide 4: Целевое назначение документа
Февраль 2022 г. – Совещание в Роснедра по проблемам среднемасштабных прогнозно-минерагенических работ и роли современных аэрогеофизических технологий.
Заключение о необходимости разработки документа, регламентирующего выполнение современных аэрогеофизических съемок для обеспечения таких работ.
Консультации с ведущими специалистами профильных институтов.
Решение о разработке методических рекомендаций под эгидой РосГео.
Основания для постановки работы

## Slide 5: Целевое назначение документа
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Методика и техника выполнения конкретных видов работ
Инструкции и рекомендации для исполнителей работ
Состав работ, требования к ним, цели, задачи, ожидаемые результаты
Рекомендации для потребителей работ

## Slide 6: Состав, назначение и особенности работ
Предмет изучения: отдаленные районы с неразвитой инфраструктурой.
Целевые объекты: со сложным геологическим строением, в т.ч. глубокозалегающие.
Целесообразность выполнения опережающих аэрогеофизических работ
Главным назначением работ является оптимизация и увеличение эффективности геологоразведочного производства за счет снижения общих затрат и времени на выполнение всего цикла исследований и повышение их геологической информативности

## Slide 7: Состав, назначение и особенности работ
Особенности объекта исследований
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ ПО ЭТАПАМ И СТАДИЯМ (ТВЕРДЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ)
Распоряжение МПР РФ от 5 июля 1999 года N 83-р

## Slide 8: Состав, назначение и особенности работ
Обоснование комплекса методов

## Slide 9: Состав, назначение и особенности работ
Обоснование комплекса методов

## Slide 10: Состав, назначение и особенности работ
Роль физико-геологического моделирования
Кривцов А.И., Мигачев И.Ф., Звездов В.С. и др. Методическое руководство по оценке прогнозных ресурсов алмазов, благородных и цветных металлов. Выпуск «Медь». М.: ЦНИГРИ, 2002.
Факторы локализации медно-порфирового оруденения в зависимости от ранга объекта и их возможное проявление в геофизических полях
Залогом эффективного проектирования современных аэрогеофизических съемок и последующего использования их результатов для прогноза, поисков и оценки месторождений ТПИ является физико-геологическое моделирование целевого объекта в реальных условиях залегания, основанное на обобщении всего спектра имеющейся ретроспективной геолого-геофизической информации, включая данные о физических свойствах пород.

## Slide 11: Технико-методическое обеспечение
Четыре независимых магнитных канала
Квантовые Rb-датчики
Канал феррозонда для компенсации девиации
Чувствительность не хуже 0.001 нТл
Диапазон измерений 15 000–130 000 нТл
Скорость измерений – до 1000 отсчетов в секунду
Встроенный GPS+ГЛОНАСС приемник спутниковой навигации
Вес (вместе с датчиком) – 3 кг
Компактные размеры
Возможна установка как на пилотируемые носители, так и беспилотные
Новый универсальный магнитометр Unimaster собственной разработки
Объем – от 8 до 48 литров
Блок полисциновых детекторов NaI (Tl) с разрешением по линии 662 кэВ (Cs) не хуже 9%
Раздельная регистрация спектра от каждого кристалла с дискретностью 1 сек.;
Число каналов – 1024;
Система автостабилизации;
Диапазон регистрации спектра гамма-излучения 0.38÷5.0 мэВ.
Аэрогамма-спектрометр собственной разработки

## Slide 12: Технико-методическое обеспечение
Частотные системы EM-4H/EM-4T
EM-4H
EM-4А
EM-4T
Преимущества:
Широкий диапазон регистрируемых сопротивлений – выявление как хорошо проводящих объектов, так и высокоомных;
Высокая чувствительность – способность дифференцировать объекты с близкими сопротивлениями.
Эффективная намагниченность
Эффективные сопротивления на частоте 520 Гц
Детальное картирование рудоконтролирующих факторов золотого оруденения

## Slide 13: Технико-методическое обеспечение
Импульсная система HoriZOND
Преимущества:
Большая глубинность исследований
Большая детальность по глубине
Настройка параметров на решаемую задачу
Магнитная восприимчивость
Z-компонента dB/dt
Электропроводность
Поиски медно-колчеданного оруденения

## Slide 14: Технико-методическое обеспечение
Многометодная съемка с детальным огибанием рельефа и максимально полным комплексом методов
Гравиразведка
Магнитометрия
Электроразведка
Гамма-спектрометрия
Комплекс методов:
Поле силы тяжести
Аномальное магнитное поле
Сопротивления на частоте 2080 Гц
Калий
Геол. карта

## Slide 15: Геологическая интерпретация
Полнота и достоверность интерпретации аэрогеофизических данных может быть обеспечена только при условии использования самых современных технологий их анализа, с учетом всего спектра доступной априорной геолого-геофизической информации.
Обработка первичных данных
Моделирование и анализ геофизических полей
Комплексная интерпретация полученных данных c априорной информацией
Прогноз морфологии отражающих горизонтов в межпрофильном пространстве по данным потенциальных полей с использованием методов машинного обучения
Интерактивная и многопризнаковая классификация геофизических моделей
Формализованный прогноз оруденения по комплексу геолого-геофизических признаков
Аэрогравиметрия
  Оценка аномалии силы тяжести вдоль траектории полета, расчет и ввод топопоправок, создание цифровых моделей
Аэроэлектроразведка
  Робастная фильтрация низкочастотных, техногенных и атмосферных помех
Аэрогамма-спектрометрия
  Адаптивное сглаживание спектров с использованием компонентного анализа и использование нескольких фотопиков
Аэромагнитометрия
  Компенсация влияния самолета
3D инверсия магнитного и гравитационного полей
  Оценка морфологии аномальных объектов
Инверсия данных электроразведки
  Построение геоэлектрических разрезов
Определение глубин источников и элементов залегания объектов
Проверка альтернативных геологических гипотез путям прямого моделирования
Линеаментный анализ полей
Расчет трансформант полей

## Slide 16: Геологическая интерпретация
Региональный прогноз
Полнота и достоверность интерпретации аэрогеофизических данных может быть обеспечена только при условии использования самых современных технологий их анализа, с учетом всего спектра доступной априорной геолого-геофизической информации.
Эталоны – месторождения площади работ
Эталон – месторождение CadiaHill
Эталон – месторождение Endako
Геофизические материалы обладают хорошими прогностическими свойствами, устойчивыми к данному типу оруденения

## Slide 17: Геологическая интерпретация
Среднемасштабные прогнозно-минерагенические работы
Выраженность отложений среднемиоценовых палеодолин на карте остаточных аномалий магнитного поля (А) и карта современного рельефа (Б)
А
Б
Картирование факторов контроля оруденения
Золото-малосульфидный тип оруденения
Использование методов машинного обучения

## Slide 18: Геологическая интерпретация
Детальные поиски и оценка месторождений
Поиски медно-колчеданного оруденения:
Магнитная восприимчивость
Z-компонента dB/dt
Электропроводность
Выделение и разбраковка перспективных аномалий повышенной электропроводности

## Slide 19: Выводы
Современные аэрогеофизические технологии являются надежным средством повышения эффективности геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые на всех стадиях производства, от регионального прогноза оруденения до сопровождения разработки месторождений.
Положительный результат от использования аэрогеофизических технологий может быть достигнут только при условии корректного решения целого спектра технико-методических задач, включая:
Выбор оптимального для конкретной территории и целевого назначения работ комплекса методов и наиболее экономичного авианосителя.
Применение эффективных методических приемов съёмки, обработки и целевой интерпретации полученных данных.
Использование всего спектра доступной геолого-геофизической информации, и т.д.

## Slide 20
125373, Москва, Походный пр-д, 19
+7 (495) 738-7777
agp@aerogeo.ru
http://aerogeo.ru
Спасибо за внимание!