## Slide 1
Создание перспективных отечественных средств геофизических измерений как основы для совершенствования технологий геологоразведочных работ
Начальник Центра метрологии гравиметрии - Д.т.н., профессор Фатеев В.Ф.
Заместитель начальника Центра метрологии гравиметрии – к.т.н. Бобров Д.С.

## Slide 2
Вывод: 1. Для однозначного определения массы m и глубины залегания а измерений АСТ
недостаточно. Для однозначного решения необходимо дополнительно измерить УОЛ, ГГ и N.
2. Необходима разработка и повышение точности гравитационных измерителей.
ТЕОРИЯ: Влияние подземных неоднородностей плотности на измеряемые параметры гравитационного поля Земли (аномальной массы m на глубине a)
OX
Аномальная масса m
(дефицит массы)
a
x
1. Аномалия силы тяжести (АСТ)
2. Уклонение отвесной линии (УОЛ)
3. Вертикальный и горизонтальный
гравитационный градиент (ГГ)
4. Смещение уровенной поверхности геоида
(разности потенциалов) - N
2

## Slide 3
Квантовые гравиметры
Группа доктора
Стивена Чу (США)
чувствительность: 8 мкГал/√Гц,
точность: 2-3 мкГал
Группа Huazhong (Университет, Китай)
чувствительность: 4 мкГал/√Гц,
точность: неск. ед. мкГал
Группа LNE-SYRTE (Франция)
чувствительность: 6 мкГал/√Гц,
точность: неск. ед. мкГал
транспортируемый
Группа Humboldt (Университет, Германия)
чувствительность: 20 мкГал/√Гц,
транспортируемый
1. Абсолютные и относительные гравиметры
1.1 Характеристики создаваемых атомных гравиметров
Мобильные образцы
не созданы
Задел ФГУП «ВНИИФТРИ»
Атомный спектроскоп
Rb «фонтана»

## Slide 4: 1.2 ВНИИФТРИ: Лазерный интерферометрический гравиметр
Принцип: под действием силы тяжести пробная масса смещается и изменяет длину резонатора Фабри-Перо, что приводит к изменению интерференционной картины в интерферометре Майкельсона, в каждом из плеч которого находится резонаторы Фабри-Перо. В сравнении с канадским CG-5 Autograv, использующий емкостной съем, есть возможность повышения точности в 10-100 раз.
Принципиальная схема гравиметра
1. Используется отражающие и полупрозрачные зеркала;
2. Лазер одномодовый с модовой очисткой;
3. Виброизоляция подвеса;
4. MP, MO – полупрозрачные зеркала для повышения мощности циркулирующего потока
Интерферометр
Фабри-Перо

## Slide 5
1.3 ВНИИФТРИ: малогабаритный гравиметр на чувствительном элементе
с емкостным съемом. Размещение: стационарное и мобильное
      Чувствительные элемент
3D модель конденсатора системы съема
Фрагмент сборки модуля
Основание корпуса термостата, установленное в
корпусе с установленным чувствительным модулем
Магнитный экран,
установленный в корпусе
Общий вид корпуса ПЧЭ
Габариты: 269 х 178 х 130 мм
Чувствительность системы – единицы аттоФарад

## Slide 6
1.4 Экспериментальная проверка возможности измерений силы тяжести на борту колесного транспортного средства
Макет относительного гравиметра или вертикальный акселерометр
Ультразвуковой датчик высоты (УЗВ mic+35)
Лазерный измеритель скорости и длины
НАП ГНСС
1
2
Мобильная лаборатория
Гиростабилизированная платформа
Вспомогательные
устройства
Специальное программное обеспечение СПО
Устройство повышения точности измерений текущего значения УСП
6

## Slide 7
1.5 Результаты экспериментальной проверки измерений силы тяжести на борту колесного транспортного средства
Измерения вертикального акселерометра и УЗВ на борту ТС в движении
Укрупненный отрезок записи
Вычисленная поправка Этвеша
Измерения вертикального акселерометра после компенсации вибрационных и инерциальных ускорений.
Степень компенсации переменных ускорений, измеренных акселерометром до 20-30 раз!
Маршрут движения
7

## Slide 8
2. ВНИИФТРИ: Создан новый прибор - астроизмеритель уклонений отвесной линии (АУОЛ)
Основные характеристики АУОЛ
Точность измерений на уровне 0,2″;
Выполнение наблюдений на любом твердом основании в открытом поле;
Время единичного измерения не более 6 минут;
Есть перспективы повышения точности до 0,1″ и лучше.
Результаты испытаний:
5 географических точек на территории Московской, Калужской и Новгородской областях в полевых условиях в течение 16 наблюдательных звездных ночей.
8

## Slide 9
3. Гравитацонные градиентометры.
3.1 ВНИИФТРИ: Модернизация горизонтального полевого вариометра
 | Е-60 | Ожидаемые хар-ки
Время успокоения, мин | 20 | 7 – 12
Чувствительность, Е | 1-3 | 0,5 – 1
Масса, кг | 70 | 40
Высокочувствительный
емкостной съем
Общий вид Е-60
Модернизированная
Чувствительная система
Цифровое устройство
обработки
Поворотное устройство на
шаговом двигателе
9

## Slide 10: 3.2 Результаты испытаний прототипа гравитационного градиентометра
Опробование оптической системы
Характеристики:
Чувствительность – 20 Е
Вес – 14,4 кг
Размеры: 770 х 500 х 400 мм
Автоматическое выравнивание
Автоматизированный
процесс измерений
Определение чувствительности
Масса 20 кг
Внешний вид
10

## Slide 11
4. Измеритель разности гравитационных потенциалов
4.1 ВНИИФТРИ: Новый прибор - Квантовый нивелир - для измерения смещений уровенной поверхности геоида с помощью высокостабильных стандартов частоты и времени (СЧВ)
эллипсоид
геоид
океан
СЧВ-2
ГЛОНАСС/GPS
Земная поверхность
СЧВ-1
Моб. СЧВ
В основе - гравитационные эффекты замедления времени и смещения частоты:
Синхронизация: по
ГНСС, РСДБ, ВОЛС,
мобильные СЧВ
- скорости движения используемых СЧВ
Для неподвижных наземных часов
При
Квантовый нивелир на основе перевозимых СЧВ
ошибки измерения
достигаются при условии
ВОЛС
Для подвижных часов:
11

## Slide 12
4.2 ВНИИФТРИ: Измерение профиля геоида квантовым нивелиром вдоль трассы Москва – Нижний Новгород с синхронизацией по ГЛОНАСС
Результаты эксперимента:
ФГУП «ВНИИФТРИ», Первичный эталон времени и частоты
Геоид
Эллипсоид
JavadSigma
ГЛОНАСС/GPS
ПКЧ-Н
ΔH=--65 m
Нижний Новгород
ΔHнорм = - 65 m
Каналы синхронизации:
по ГНСС
- релятивистская синхр.
Интервал накопления
эффекта
Опытный образец возимого водородного стандарта

## Slide 13
Chart: Профиль вертикального градиента АСТ по линии «А-Б»
5. ВНИИФТРИ: Результаты полигонных измерений аномалий силы тяжести (АСТ), уклонения отвесной линии (УОЛ) и вертикального градиента (Wzz)
Chart: Профиль аномалии АСТ, УОЛ по линии «А-Б»
| 55.858347999999999 | 55.924657000000003 | 55.990966 | 56.060561999999997 | 56.130158000000002
УОЛ | -4 | -4.24 | -0.73 | 2.6 | 2
АСТ | 58.6368 | 63.0592 | 57.4108
Линия построения профиля
Карта аномалий АСТ
мГал
Карта измеренных значений УОЛ по широте
угл.сек
Карта вертикального градиента АСТ
Этвеш
13

## Slide 14
Вывод: теоретические предпосылки подтверждаются
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: разработка пункта гравиметрической колокации – совокупности измерителей гравитационного потенциала, его первой и вторых производных.
Chart: Расстояние, км
| 0 | 5.0199999999999996 | 10.039999999999999 | 15.059999999999999 | 20.079999999999998 | 25.099999999999998 | 30.119999999999997 | 35.14 | 40.159999999999997 | 45.179999999999993 | 50.199999999999989 | 55.219999999999985 | 60.239999999999981 | 65.259999999999977
АСТ | 75.9914 | 47.9636 | 50.5891 | 40.8217 | 50.6893 | 20.4858 | 6.8159 | 9.2774 | 16.5208 | 24.9456 | 36.8402 | 32.1705 | 34.6358 | 24.5473
УОЛ по широте | -5.64 | -6.41 | -5.27 | -5.66 | -6.42 | -5.32 | -4.61 | 0.23 | 1.7 | 4.57 | 5.25 | 5.27 | 4.68 | 5.26
ВНИИФТРИ: Реальные измерения АСТ и УОЛ над Подмосковной гравитационной аномалией
14

## Slide 15: Выводы
Для совершенствования технологий геологоразведочных работ ФГУП «ВНИИФТРИ» предлагает создание перебазируемого пункта гравиметрической колокации, оснащенного всеми типами гравиметрической аппаратуры для синхронных измерений в одной точке.
Такой пункт колокации способен обеспечить повышение точности решений при обнаружении подземных неоднородностей.
Во ВНИИФТРИ создается экспериментальный пербазируемый пункт гравиметрической колокации, включающий лазерный и атомный абсолютные гравиметры, малогабаритный высокоточный относительный гравиметр, астроизмеритель УОЛ, горизонтальный грави-градиентометр, а также измеритель превышений поверхности геоида. Сюда же включены классические бортовые магнитометрические средства.
Рассматривается вариант создания пункта колокации морского и воздушного базирования.
Созданные экспериментальные образцы и макеты новых гравиметрических средств проходят испытания.
Приглашаем к сотрудничеству!