## Slide 1
С.Г.Бычков, А.А.Симанов, В.В.Хохлова
Горный институт УрО РАН, г.Пермь
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГОВЫХ ГРАВИМЕТРИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ НА ПОЛИГОНЕ В г. БЕРЕЗНИКИ

## Slide 2
Верхне-Камское месторождение калийно-магниевых солей

## Slide 3
Геологический разрез месторождения
(А.И.Кудряшов, 2001)

## Slide 4
Структурная карта кровли соляной толщи
Геологическое строение
Геологические запасы месторождения:
по карналлитам 96,4 млрд. т,
по сильвинитам 113,2 млрд. т,
по каменной соли 4650 млрд. т.
Соляная толща месторождения, имеющая форму линзы площадью около 8,1 тыс. км2, прослеживается в меридиональном направлении на 205 км, в широтном - до 55 км
Основными проблемами освоения запасов солей Верхнекамского месторождения являются обеспечение защиты рудников от затопления, комплексное освоение его недр и охрана окружающей среды.
Затоплен в 1986 г.
Затоплен в 2006 г.
Авария 2014 г.

## Slide 5
скважина 1-Березники
Средние плотности пород соляной и надсоляной толщи
Толща | Средняя плотность, г/см3
Терригенно-карбонатная | 2.50
Соляно-мергельная | 2.30
Покровная каменная соль | 2.15
Продуктивная | 2.10
Подстилающая каменная соль | 2.13
Глинисто-ангидритовая | 2.60
Геолого-геофизическая модель разреза
Водозащитная толща
Соли
Применение гравиразведки на ВКМКС основано на аномально низкой плотности солей, небольшой глубине залегания и сложной морфологии поверхности соляной толщи.

## Slide 6
Провалы земной поверхности на территории г.Березники
октябрь 2006 г.
февраль 2015 г.
март, апрель 2017 г.
апрель 2018 г.
ноябрь 2010 г.
декабрь 2011 г.
Гравиметрический полигон
2016 – 2020 гг.

## Slide 7
σ1
σ2
σ3
Геологическая модель гравиметрического мониторинга
σ4
σ1
σ2
σ3
Гравиметрический мониторинг позволяет получать динамические аномалии поля силы тяжести:
∆gдин.= ∆gi+1 - ∆gi
Поскольку все неизменные составляющие гравитационного поля в равной степени присутствуют в любой паре наблюдений, динамическая аномалия соответствует конкретному геологическому или горнотехническому процессу.

## Slide 8
Гравиметрический мониторинг 2016 - 2020 гг.
102 гравиметрических пункта на площади примерно 400600 м
Среднеквадратическая погрешность:
наблюденных значений силы тяжести ±0.005 мГал.
высот пунктов ±0.01–0.02 м.
Наблюдения производятся относительно исходного гравиметрического пункта, расположенного в 15 км от города.

## Slide 9
Березники, октябрь 2019 г.
Березники, октябрь 2020 г.

## Slide 10
Динамические аномалии силы тяжести
Изменения гравитационного поля относительно сентября 2016 г.
В октябре 2017 г.

## Slide 11
Динамические аномалии силы тяжести
Изменения гравитационного поля относительно сентября 2016 г.
В октябре 2018 г.
Амплитуда, размеры и местоположение динамических аномалий существенным образом меняются в различных циклах мониторинга.

## Slide 12
Динамические аномалии силы тяжести
Изменения гравитационного поля относительно сентября 2016 г.
В октябре 2019 г.
Увеличение амплитуды динамической аномалии свидетельствует об ускорении процесса разуплотнения пород надсоляной толщи, расположенной над затопленными шахтными полями.

## Slide 13
Динамические аномалии силы тяжести
Изменения гравитационного поля относительно сентября 2016 г.
В октябре 2020 г.
В 2019-2020 гг. произошла инверсия динамических аномалий.
На западе участка динамические аномалии стали положительными.

## Slide 14
Результаты гравиметрического мониторинга
Динамические аномалии силы тяжести
Оседания земной поверхности

## Slide 15
В 2018 г. наиболее интенсивные динамические аномалии силы тяжести проявлялись на юге участка,
в 2018-2019 гг. здесь произошли повышенные оседания земной поверхности. Одновременно произошло «затухание» динамической аномалии.
В 2019-2020 гг. произошла инверсия динамических аномалий, что свидетельствует о прекращении процесса разуплотнения пород или начале нового цикла «разуплотнение – оседание».
Результаты гравиметрического мониторинга (годовые циклы)

## Slide 16
Динамическая модель гравиметрического мониторинга

## Slide 17
Соответствие реальных полей динамической модели
2016
2019
2020
В юго-западной части площади:
в период 2016 - 2019 гг. возникла разуплотненная зона – поле dG 2019-2016 уменьшилось;
оседания, прошедшие до 2019 г, привели к уплотнению пород –
поле dG 2020-2019 увеличилось;
плотность пород в 2020 г. стала такой же, как в 2016 г. – поле dG 2020-2016 не изменилось.

## Slide 18
Провал на втором Соликамском руднике (ноябрь 2014 г.)

## Slide 19
Провал на втором Соликамском руднике. Съемка 2014 года.
Погрешность определения аномалий силы тяжести  0.017-0.018 мГал.

## Slide 20
Провал на втором Соликамском руднике. Съемка 2016 года.
Погрешность определения аномалий силы тяжести  0.017-0.018 мГал.

## Slide 21
Провал на втором Соликамском руднике. Съемка 2019 года.
Второй провал, 2018 г.
к северо-западу от первого

## Slide 22
Провал на втором Соликамском руднике. Съемка 2021 года.
Погрешность определения аномалий силы тяжести  0.017-0.018 мГал.
Северный участок повторных наблюдений (скв. 69)
Южный участок
повторных наблюдений (скв. 122, 134)

## Slide 23
Динамическая аномалия силы тяжести
(северный участок, скв. 69)
Локальные аномалии силы тяжести
Динамические аномалии
В 2016-2019 гг:
на профиле I продолжается процесс разуплотнения пород,
на профиле II произошло оседание земной поверхности.
В 2019-2021 гг:
динамические аномалии положительные, оседания замедлились.
2016-2019 гг.
2019-2021 гг.

## Slide 24
Динамическая аномалия силы тяжести
(южный участок, скв. 122, 134)
Карта локальных аномалий
Процесс оседаний уменьшается, динамические аномалии увеличиваются
Динамические аномалии 2014-2021 гг.

## Slide 25
Результаты исследований
Мониторинговые гравиметрические наблюдения, проведенные на территориях разработки месторождений полезных ископаемых,
позволяют:
выявлять разуплотненные зоны в подработанном массиве,
разделять области природного и техногенного разуплотнения,
осуществлять контроль процесса оседания земной поверхности,
конкретизировать форму и место проявления техногенных деформаций,
выявлять опасные зоны.

## Slide 26
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ
Бычков С.Г., Симанов А.А., В.В.Хохлова В.В.
Горный институт УрО РАН, г.Пермь
(342) 216-10-08 bsg@mi-perm.ru