## Slide 1
48 международный научный семинар им. Д.Г. Успенского – В.Н. Страхова «Вопросы теории и практики геологической интерпретации геофизических полей»
РАСЧЕТ ГРАВИТАЦИОННОЙ ПОПРАВКИ ЗА ВЛИЯНИЕ РЕЛЬЕФА
Бызов Денис Дмитриевич, Черноскутов Александр Игоревич
ФГБУН Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, Россия, Екатеринбург

## Slide 2: Решение прямой задачи гравиметрии для «сферических» моделей
«Вертикальная» составляющая ∆g напряженности гравитационного поля
где – гравитационная постоянная, - элемент объема интегрирования, – внешняя нормаль к S в ортогональной проекции точки на S

## Slide 3: Решение прямой задачи гравиметрии для «сферических» моделей. Разбиение модели в (L, B, H)
Пусть S – часть границы эллипсоида вращения, который имеет экваториальный и полярный радиусы равные a и b. Введем систему координат , связанную с эллипсоидом: – геодезическая широта , – долгота, H – отклонение вдоль внешней нормали от поверхности эллипсоида. , где – радиус кривизны первого вертикала, – эксцентриситет эллипсоида.
, , , , , , , , , . Определим новый индекс , , , . Пусть имеет постоянную плотность . Тогда
Пусть
где поле в точке с точностью до коэффициента области с единичной плотностью.

## Slide 4: Решение прямой задачи гравиметрии для «сферических» моделей. Метод многогранников
Будем вычислять интеграл не от самих элементов , а от близких им по форме аппроксимирующих многогранников .
Пусть - множество треугольников, полученное в результате триангуляции поверхности . Тогда,
где - внешняя нормаль треугольника .

## Slide 5: Решение прямой задачи гравиметрии для «сферических» моделей. Метод многогранников
где - радиус-векторы вершин треугольника, ,
, ,
,

## Slide 6: Метод многогранников. Погрешность и сходимость.
Будем считать поле от тессероида постоянной плотности. , , , , , сетка по полю - 32×32.
Опробованные разбиения (равномерные):
(1) ; (2) ; (3) .
Сравнение (1) и (2):
Сравнение (2) и (3):

## Slide 7: Оценка погрешности аппроксимации
Зафиксируем разбиение тессероида для метода аппроксимации многогранниками (PAM) .
Время счета: ~10 мин.
Разбиения тессероида для пятиточечного метода Гаусса-Лежандра (GLM):
,
,
,
.
Разбиение модели для GLM | (k=2) | (k=3) | (k=4)
 | 72.8 мГал | 34.6 мГал | 17.3 мГал
 | 31.7 мГал | 14.71 мГал | 5.2 мГал
 | 0.83 % | 0.42 % | 0.23 %
 | 0.38 % | 0.2 % | 0.06 %
Время счета | ~1 ч. | ~3 ч. | ~12 ч.
Разбиение модели для GLM | (k=2) | (k=3) | (k=4)
 | 72.8 мГал | 34.6 мГал | 17.3 мГал
 | 31.7 мГал | 14.71 мГал | 5.2 мГал
 | 0.83 % | 0.42 % | 0.23 %
 | 0.38 % | 0.2 % | 0.06 %
Время счета | ~1 ч. | ~3 ч. | ~12 ч.

## Slide 8: Метод многогранников. Замена удаленных элементов сингулярными источниками.
Для всех точек счета поля выберем некоторый радиус , после которого заменим все элементы разбиения (многогранники) точечными источниками той же массы. Поместим их в центры масс заменяемых многогранников.
выбирается индивидуально для выбранного разбиения модели и зависит (при зафиксированных координатах точек счета поля) от размеров элементов разбиения, соотношения их сторон и требуемой погрешности замены .
 | Модель 1 | Модель 2
Размеры модели, км | 1056 x 792 x 81 | 969 x 1336 x 81
Размеры элемента разбиения, км | 3 x 4 x 1 | 1 x 1 x 1
, мГал | 10-3 | 
, км | 55.5 | 2.9
Мин./макс. амплитуды поля, мГал | -79.68 / 101.92 | -78.89 / 140.94
Мин./макс. абсолютной погрешности в поле, мГал | -0.016 / 0.01 | -0.0051 / 0.0057
Относительная среднеквадратичная погрешность, % | 0.023 | 0.0089
Время счета. c заменой / без замены, мин | 1.2 / 50 (x42) | 3.8 / 648 (x170)
 | Модель 1 | Модель 2
Размеры модели, км | 1056 x 792 x 81 | 969 x 1336 x 81
Размеры элемента разбиения, км | 3 x 4 x 1 | 1 x 1 x 1
 | 10-3 | 
 | 55.5 | 2.9
Мин./макс. амплитуды поля, мГал | -79.68 / 101.92 | -78.89 / 140.94
Мин./макс. абсолютной погрешности в поле, мГал | -0.016 / 0.01 | -0.0051 / 0.0057
Относительная среднеквадратичная погрешность, % | 0.023 | 0.0089
Время счета. c заменой / без замены, мин | 1.2 / 50 (x42) | 3.8 / 648 (x170)

## Slide 9: Расчет поправки за влияние рельефа
Поправка за влияние рельефа – гравитационный эффект масс, лежащих между референц-поверхностью и поверхностью рельефа.
Сравниваемые методы расчета поправки:
«Плоская» модель, по формуле плоскопараллельного слоя: , где H – превышение рельефа над референц-поверхностью под точкой наблюдения.
«Плоская» модель, путем прямого вычисления поля масс между ограничивающими поверхностями.
«Сферическая» модель, путем прямого вычисления.

## Slide 10: Пример вычисления поправки для региональной модели
Территория: 48° – 72° в.д. 60° – 68° с.ш.; референц-поверхность: эллипсоид WGS84; модель рельефа: etopo1-2250 в разрешении 600x200 точек; плотность для расчетов: 2.67 г/см3;
Характеристика / Сравниваемые методы | 1 и 2 | 1 и 3 | 3 и 2
[мин.; макс.] абсолютной ошибки, мГал. | [0; 13.56] | [-0.83; 12.63] | [0.33; 1.07]
Относительная ошибка, % | 2.2 | 3.1 | 3.1
Характеристика / Метод | 1 | 2 | 3
[мин.; макс.] поля, мГал. | [0.3; 161.96] | [0.3; 154.9] | [0.34; 155.92]

## Slide 11: Пример вычисления поправки для региональной модели
Поверхность рельефа (etopo1-2250)
разница
(1)-(3)
разница
(3)-(2)

## Slide 12
Спасибо за внимание