## Slide 1: ЛОКАЛИЗАЦИЯ УЧАСТКОВ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ГЕОФИЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА (НА ПРИМЕРЕ ВЕРХНЕКАМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ СОЛЕЙ)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ СЕМИНАР
"ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ" имени Д. Г. УСПЕНСКОГО – В.Н. СТРАХОВА
48-я СЕССИЯ
Санкт-Петербург - 2022 г
Л.А. Христенко* Ю.И.Степанов
ГИ УрО РАН, Пермь

## Slide 2
Качественная комплексная интерпретация совокупности различных геофизических признаков может осуществляться с использованием методов распознавания образов, когда эти признаки сравниваются с соответствующими признаками объектов известной природы, которые служат эталонами.
При отсутствии эталонов используются алгоритмы самообучения. Метод редких сочетаний (МРС) является одним из методов безэталонного прогнозирования аномальных зон по комплексу признаков.
Метод редких сочетаний (МРС) - метод безэталонного прогнозирования

## Slide 3
В каждой точке сети наблюдений выполняется расчет относительной частоты встречаемости, т.е. отношения числа значений поля, попадающих в заданный интервал амплитуд, к общему числу заданных точек поля. Матрицы относительных частот для различных полей (трансформант) суммируются, результативная матрица представляет собой суммарный спектр относительных частот.
Минимальные значения параметра МРС (частоты) отвечают наиболее аномальным в широком смысле, редким сочетаниям всех использованных признаков, т.е. являются индикаторами наличия слабо распространенных на данной площади геологических образований.
Метод был предложен Н. Н. Боровко в и апробирован на золоторудных и редкометальных месторождениях Казахстана в 1973 г.
Суть метода редких сочетаний (МРС)

## Slide 4
Схема расположения участка исследований
Задачи электроразведочных методов: выделение и оконтуривание участков инженерно-геологических осложнений, прослеживание динамики изменения во времени характера их поведения и положения на профилях наблюдений.

## Slide 5: СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Значений ПОТЕНЦИАЛА ЕСТЕСТВЕННОГО ПОЛЯ
КАЖУЩЕГОСЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ (АВ=100 м)
Среднее Дисперсия Асимметрия Эксцесс Коэфф. вариации

## Slide 6: СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КАЖУЩЕГОСЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ (АВ=200 м)
КАЖУЩЕГОСЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ (АВ=400 м)
Среднее Дисперсия Асимметрия Эксцесс Коэфф. вариации

## Slide 7: Реализация метода редких сочетаний в программе MRS (Долгаль А.С.)
программа позволяет выполнять преобразование логнормального распределения к нормальному: х=In(х);
- для повышения устойчивости решений число интервалов разбиения амплитуд признака при построении единичного частотного спектра зафиксировано и составляет 100

## Slide 8
мин. значения
М, D, A,Е, V – признаки (средние, дисперсии, коэффициенты асимметрии , эксцесса , вариации)
МАТРИЦА МРС - ЭТО МАТРИЦА СУММАРНЫХ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ЧАСТОТ ПРИЗНАКОВ
относительная частота встречаемости в каждой точке сети наблюдений (отношение числа значений поля, попадающих в заданный интервал амплитуд, к общему числу заданных точек поля)
матрица МРС

## Slide 9: ЛОКАЛИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНеНИЙ
АВ=100 м
АВ=200 м
АВ=400 м
методом общего расстояния
МЕТОДОМ РЕДКИХ СОЧЕТАНИЙ

## Slide 10
Распределение зон техногенной трещиноватости в верхней части терригенно-карбонатной толщи
1- зона техногенной трещиноватости; 2 – зона обрушения;
3 – разрез; 4 – профили электроразведочных наблюдений
Девятков С.Ю. Геомеханическая оценка развития зон техногенной трещиноватости в надсоляной толще на аварийном участке рудника СКРУ-2 / Горное эхо. 2020. № 1 (78).
по данным Отчета по договору №452/2017/23 с ПАО «Уралкалий», 2017г. Санфиров И.А.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ И ГАЗОГЕОХИМИЧЕСКОГО ОПРОБОВАНИЯ

## Slide 11: Результаты классификаций методом общего расстояния и параметры МРС

## Slide 12
Благодарю за внимание